.................................................................

(pieczęć Wykonawcy lub

Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia)

Do: Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek

ul. Tytusa Chałubinskiego 5

02-004 Warszawa

OFERTA

My, niżej podpisani ....................................................................................... działając w imieniu i na rzecz: ....................................................................................... w odpowiedzi na ogłoszenie nr 5 / 2023 /KCBTiK dotyczące: Dostawy Mikrotomu, składamy niniejszą ofertę.

- Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia – Dostawę MIKROTOMU za cenę (obejmującą wszystkie koszty związane z należytym wykonaniem przedmiotu zamówienia, na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym oraz poniższej tabeli):

| ZESTAW MIKROTOM |  |
| --- | --- |
| WARTOŚĆ OFERTY W PLN cena obejmuje całkowity koszt, w tym koszt zakupionego sprzętu i wyposażenia wraz z transportem do siedziby Zamawiającego ………..……. zł netto .…………….. zł brutto |  |
| Nazwa |  |  |
| model |  |  |
| rok produkcji |  |  |
| KRAJ POCHODZENIA |  |  |
| L.p. | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH | ilość | Spełnienie wymaganego parametru TAK/NIE | Parametr oferowanego urządzenia |
|  | PRZEZNACZENIE |  |  |  |
|  | Urządzenie przeznaczone jest do cięcia preparatów o różnych twardościach pochodzenia zwierzęcego oraz ludzkiego w tym tkanek układu mięśniowo-szkieletowego w KCBTiK. | 1 |  |  |
|  | OPIS |  |  |  |
|  | Półautomatyczny mikrotom rotacyjny z samoobsługowym, bezluzowym mikrometrycznym systemem przesuwu i silnikiem krokowym. | 1 |  |  |
|  | Mechanizmy przesuwu poziomego i skoku pionowego z łożyskami krzyżowo-liniowymi. | - |  |  |
|  | Regulowany przez Użytkownika system równoważenie siły kompensujący siłę odśrodkową powstającą w czasie cięcia, zapewniający lekkie działanie koła napędowego. Brak konieczności stosowania przeciwwagi w kole zamachowym. | - |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w uchwyt na nożyki nisko i wysokoprofilowe oraz uchwyt na kasetki z preparatem. | - |  |  |
|  | System uchwytów i zacisków zapewniający stabilne i precyzyjne umocowanie preparatu. | - |  |  |
|  | System szybkiej wymiany uchwytów zapewnia bezproblemową zmianę uchwytu w razie potrzeby. | - |  |  |
|  | System precyzyjnej orientacji przestrzennej preparatu w płaszczyźnie X i Y o kąt 8°, ze wskazaniem położenia 0/0° oraz wyczuwalnymi wskazaniami zmian co 2°. | - |  |  |
|  | Możliwość pracy w dwóch trybach: cięcia i trymowania, przełączanych ręcznie. | - |  |  |
|  | Ustawienia grubości cięcia dla trymowania i cięcia muszą być wybierane i zapisywane niezależnie. | - |  |  |
|  | Możliwość cięcia w dwóch trybach – pełnego obrotu koła zamachowego i kołysania Funkcja trybu kołysania uruchamiana za pomocą panelu kontrolnego, bez potrzeby dezaktywacji retrakcji. Każda zmiana kierunku obrotu musi być elektronicznie wykrywana i automatycznie przekładana na ruch głowicy z preparatem w górę i w dół. | - |  |  |
|  | Zakres grubości cięcia: od 0,5µm do 100µm w krokach: od 0,5-5,0µm w krokach co 0,5µm; od 5,0-20,0µm w krokach co 1,0µm; od 20,0-60,0µm w krokach co 5,0µm; od 60,0 -100,0µm w krokach co 10µm | - |  |  |
|  | Zakres funkcji trymowania z regulacją od 1,0µm do 600,0µm w krokach: od 1,0-10,0µm w krokach co 1,0µm; od 10,0-20,0µm w krokach co 2,0µm; od 20,0-50,0µm w krokach co 5,0µm; od 50,0-100,0µm w krokach co 10,0µm; od 100,0-600,0µm w krokach co 50,0µm | - |  |  |
|  | Funkcja retrakcji z regulacją wartości w zakresie co najmniej 5-100 µm w skokach co 5 µm, z możliwością całkowitego wyłączenia | - |  |  |
|  | Poziomy zakres ruchu głowicy: 24± 1 mm | - |  |  |
|  | Zakres pionowego przesuwu głowicy: 70± 1 mm | - |  |  |
|  | Ruch głowicy preparatów w poziomie może odbywać się na 2 sposoby: - automatycznie - przy pomocy przycisków przesuwu zgrubnego na panelu sterowania, co najmniej w dwóch prędkościach (300 μm/s oraz 800 μm/s) w każdym kierunku, w sposób ciągły lub krokowo. - manualnie – za pomocą ergonomicznie umieszczonego koła posuwu zgrubnego, którego kierunek obrotu można zmieniać w zależności od preferencji Użytkownika. | - |  |  |
|  | Zakres cięcia minimum 60 mm. | - |  |  |
|  | Funkcja szybkiego powrotu głowicy w pozycję początkową z prędkością co najmniej 1800 µm/s (czas powrotu maksymalnie 14 sekund) | - |  |  |
|  | Funkcja zapamiętywania wybranej pozycji głowicy, umożliwiająca szybki powrót do poprzedniej pozycji w stosunku do noża np. po wymianie ostrza. | - |  |  |
|  | Wszystkie ważne elementy sterujące umiejscowione na łatwym w obsłudze, oddzielnym panelu sterowania z regulowanym kątem nachylenia, zapewniającym ergonomiczną pracę. Wartości regulowane przez panel sterowania: grubość trymowania i skrawania, wartość retrakcji, ruch głowicy. Panel wyposażony w wyświetlacz LED. Możliwość umieszczenia panelu sterującego po dowolnej stronie mikrotomu. Maksymalne wymiary panelu sterowania: Szerokość : do 95mm Głębokość: do 195mm Wysokość: maksymalnie 82mm Waga: maksymalnie 0,5 kg | - |  |  |
|  | Ważne informacje dotyczące stanu urządzenia wyświetlane na wyświetlaczu LED umieszczonym z przodu mikrotomu: - grubość cięcia lub trymowania, - status i wartość retrakcji - informacja o blokadzie koła zamachowego - licznik preparatów i sumator grubości cięcia z funkcją resetowania. | - |  |  |
|  | Sygnały wizualne i dźwiękowe wskazujące na pozostały przesuw oraz przedni i tylny limit przesuwu głowicy z preparatem. | - |  |  |
|  | Antystatyczna taca na ścinki o pojemności co najmniej 1300 ml, zapewniająca łatwe czyszczenie i zapobiegająca przyleganiu parafiny. | - |  |  |
|  | Duża powierzchnia górna, chroniona wyjmowaną tacką, umożliwia umieszczenie obiektów wymagających płaskiej powierzchni, zabezpiecza je przed zsunięciem oraz chroni przed rozlaniem odczynników na urządzenie. | - |  |  |
|  | Uchwyt na nożyki mikrotomowe typu 2 w 1 ( na ostrza nisko i wysokoprofilowe), wyposażony w osłonę posiadającą zintegrowany przyrząd do usuwania zużytego ostrza. | - |  |  |
|  | Możliwość przesuwu uchwytu na nożyki w osi wschód-zachód (co najmniej trzy pozycje) oraz w osie północ-południe (co najmniej 24 mm). | - |  |  |
|  | Regulacja kąta nachylenia noża w zakresie od 0° do 10°. | - |  |  |
|  | Uchwyty wszystkich dźwigni zaciskających urządzenia, uchwyty noża mogą być obracane do pozycji, która jest najbardziej wygodna dla danego użytkownika | - |  |  |
|  | Urządzenie musi być wyposażone w dwa niezależne systemy blokowania koła zamachowego. - dźwignia ręcznego hamulca koła napędowego, który pozwala na zatrzymanie pracy głowicy w dowolnej pozycji. - przełącznik uruchamiany jest za pomocą kciuka blokujący koło w pozycji górnej - informacja o zablokowaniu koła zamachowego dowolną metodą stale wyświetlana na mikrotomie – dioda LED. | - |  |  |
|  | Urządzenie przystosowane do prostej rozbudowy o następujące moduły: a. Szkło powiększające c. Uchwyt z aktywnym chłodzeniem preparatów d. Oświetlenie | - |  |  |
|  | Certyfikat CE IVD | - |  |  |
|  | Maksymalne wymiary urządzenia: Szerokość: do 480 mm, Głębokość: do 620 mm; Wysokość: do 305 mm; Waga co najmniej 31 kg. | - |  |  |
|  | Mikrotom wyposażony w uchwyt imadełkowy na preparaty, minimalny rozmiar 50 x 54 mm | - |  |  |
|  | Mikrotom wyposażony w uchwyt na nóź wolframowy | - |  |  |
|  | Mikrotom wyposażony w minimum 2 noże wolframowe o długości max. 16 cm | - |  |  |
|  | Rękawice ochronne odporne na przecięcie, minimum 3 szt. | - |  |  |
|  | Pędzelek do czyszczenia mikrotomu, minimum 5 szt. | - |  |  |
|  | Żyletki niskoprofilowe min 50szt | - |  |  |
|  | GWARANCJA i SZKOLENIA |  |  |  |
|  | Okres gwarancji minimum 24 miesiące, podać okres, jeżeli więcej | - |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny realizowany na terenie RP | - |  |  |
|  | Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia w miejscu dostawy urządzenia | - |  |  |

- Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu*

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert, zgodnie z pkt. X zapytania ofertowego.

- W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że dostarczony przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022 roku, bez śladów uszkodzenia, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, nieużywany, niepowystawowy, nieregenerowany, kompletny, oznakowany znakiem CE oraz posiada niezbędne instrukcje i jest objęty gwarancją producenta. Karty gwarancyjne oraz instrukcje obsługi Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z przedmiotem zamówienia.

- Załącznikami do niniejszego formularza są (zgodnie z wymaganiami wskazanymi w XII pkt. zapytania ofertowego):

a) wykaz dostaw

b) proponowane postanowienia umowy – do akceptacji KCBTiK

c) Oświadczenie zął. Nr 4

- Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym:

- Wzór umowy – proponowany przez Wykonawcę do akceptacji KCBTiK

................................, dnia .............................                                         ………………………………………………….

podpis Wykonawcy

lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

# Footnotes

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

*  W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).